## Slide 1: CARTA CONTROL X - BARRA R
Mat. Jessica Jacqueline Machuca Vergara

## Slide 2: Carta de Control X - BARRA R
Características de calidad de tipo continuo que interesa evaluar su variabilidad (Carta R) y su tendencia central (Carta X-BARRA).
Se aplica a procesos masivos o rápidos.
Se toma una cantidad pequeña de productos consecutivos (subgrupo) cada determinado período de tiempo, y en lugar de analizar la mediciones individuales se analizan las medias y los rangos de los subgrupos.

## Slide 3: Límites de la carta control X-BARRA
Sean la media X y desviación estándar X del estadístico X , los limites de la carta control de medias se calculan así:
=
=
X  3X
MEDIA DE LAS MEDIAS DE SUBGRUPOS

## Slide 4
n | A2 | d2 | D3 | D4
2 | 1.88 | 1.128 | 0 | 3.267
3 | 1.023 | 1.693 | 0 | 2.575
4 | 0.729 | 2.059 | 0 | 2.282
5 | 0.577 | 2.326 | 0 | 2.115
6 | 0.483 | 2.534 | 0 | 2.004
Límites de control para Carta R
Límites de control X-barra
k= numero de subgrupos
n= tamaño del subgrupo

## Slide 5
Subgrupo | Contenido |  |  |  | Subgrupo | Contenido |  |  | 
1 | 1.88 | 1.93 | 1.98 | 1.88 | 11 | 1.93 | 1.95 | 1.90 | 1.93
2 | 1.93 | 1.97 | 1.89 | 1.94 | 12 | 1.95 | 1.98 | 1.89 | 1.90
3 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.98 | 13 | 1.88 | 1.93 | 1.88 | 1.90
4 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.94 | 14 | 1.97 | 1.88 | 1.92 | 1.96
5 | 1.95 | 1.93 | 1.90 | 1.93 | 15 | 1.91 | 1.91 | 1.96 | 1.93
6 | 2.00 | 1.95 | 1.94 | 1.89 | 16 | 1.98 | 1.90 | 1.92 | 1.91
7 | 1.95 | 1.93 | 1.97 | 1.85 | 17 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.90
8 | 1.87 | 1.98 | 1.96 | 2.04 | 18 | 1.82 | 1.92 | 1.95 | 1.94
9 | 1.96 | 1.92 | 1.98 | 1.88 | 19 | 2.00 | 1.97 | 1.99 | 1.95
10 | 1.99 | 1.93 | 2.01 | 2.02 | 20 | 1.98 | 1.94 | 1.96 | 1.88
Ejemplo. Carta X-barra R
A continuación se muestran los datos obtenidos de un estudio del contenido de un químico que debe contener 1.90±0.10 en un producto de cierta marca, con tamaño de subgrupo de 4.

## Slide 6
Subgrupo | Contenido |  |  |  | Media | Rango | Subgrupo | Contenido |  |  |  | Media | Rango
1 | 1.88 | 1.93 | 1.98 | 1.88 | 1.9175 | 0.1 | 11 | 1.93 | 1.95 | 1.9 | 1.93 | 1.9275 | 0.05
2 | 1.93 | 1.97 | 1.89 | 1.94 | 1.9325 | 0.08 | 12 | 1.95 | 1.98 | 1.89 | 1.9 | 1.93 | 0.09
3 | 1.92 | 1.95 | 1.9 | 1.98 | 1.9375 | 0.08 | 13 | 1.88 | 1.93 | 1.88 | 1.9 | 1.8975 | 0.05
4 | 1.89 | 1.89 | 1.9 | 1.94 | 1.905 | 0.05 | 14 | 1.97 | 1.88 | 1.92 | 1.96 | 1.9325 | 0.09
5 | 1.95 | 1.93 | 1.9 | 1.93 | 1.9275 | 0.05 | 15 | 1.91 | 1.91 | 1.96 | 1.93 | 1.9275 | 0.05
6 | 2 | 1.95 | 1.94 | 1.89 | 1.945 | 0.11 | 16 | 1.98 | 1.9 | 1.92 | 1.91 | 1.9275 | 0.08
7 | 1.95 | 1.93 | 1.97 | 1.85 | 1.925 | 0.12 | 17 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.9 | 1.93 | 0.05
8 | 1.87 | 1.98 | 1.96 | 2.04 | 1.9625 | 0.17 | 18 | 1.82 | 1.92 | 1.95 | 1.94 | 1.9075 | 0.13
9 | 1.96 | 1.92 | 1.98 | 1.88 | 1.935 | 0.1 | 19 | 2 | 1.97 | 1.99 | 1.95 | 1.9775 | 0.05
10 | 1.99 | 1.93 | 2.01 | 2.02 | 1.9875 | 0.09 | 20 | 1.98 | 1.94 | 1.96 | 1.88 | 1.94 | 0.1

## Slide 7: Gráfica de Carta Control X-BARRA
n | A2 | d2 | D3 | D4
2 | 1.88 | 1.128 | 0 | 3.267
3 | 1.023 | 1.693 | 0 | 2.575
4 | 0.729 | 2.059 | 0 | 2.282
5 | 0.577 | 2.326 | 0 | 2.115
6 | 0.483 | 2.534 | 0 | 2.004
== 0.0845
k= 20 subgrupos
n=4
= 1.93

## Slide 8: Gráfica de Control Carta X-BARRA (medias)
Los límites reflejan la variación esperada para las medias muestrales de tamaño n=4, si no hay un cambio en el proceso.
El promedio del contenido del químico del producto es de 1.93 y varía de 1.87 a 2.00, si no ocurre algún cambio en el proceso.
El proceso esta en control estadístico.
1.9175
1.9325

## Slide 9
n | A2 | d2 | D3 | D4
2 | 1.88 | 1.128 | 0 | 3.267
3 | 1.023 | 1.693 | 0 | 2.575
4 | 0.729 | 2.059 | 0 | 2.282
5 | 0.577 | 2.326 | 0 | 2.115
6 | 0.483 | 2.534 | 0 | 2.004
Carta Control R (de rangos)

## Slide 10
Carta Control R
Los límites no reflejan problemas en la variación esperada para los rangos de tamaño n=4. La variación esta entre 0.00 a 0.19, si no ocurre un cambio en el proceso.
El proceso está en control estadístico, pero requiere supervisión.
0.1
0.08

## Slide 11
 | Capabilidad | Desempeño
 | Corto Plazo | Largo Plazo
Sigma | 0.0410393 | 0.0408221
Cp/Pp | 0.812229 | 0.816552
Cpk/Ppk | 0.539117 | 0.541986
Cpk/Ppk (superior) | 0.539117 | 0.541986
Cpk/Ppk (inferior) | 1.08534 | 1.09112