## Slide 1
Capacidad de procesos

## Slide 2: Capacidad de procesos
Evaluar la capacidad o habilidad de un proceso es analizar qué tan bien sus variables de salida (Y´s) cumplen con las especificaciones o requerimientos del cliente.
Se requiere conocer la distribución de las Y´s (histograma) y compararla contra especificaciones.
Aspectos claves de la distribución son:
  Tendencia central (por ejemplo Media, µ)
  Variabilidad (por ejemplo )
  Forma y Distribución (sesgo)

## Slide 3
Capacidad y habilidad de un proceso
Las características de los productos o servicios determinadas por los clientes reciben el nombre de especificaciones, las cuales pueden ser de dos tipos:
Unilaterales
Son especificaciones o tolerancias que indican un valor máximo o un valor mínimo.
Ejemplo:
El mínimo de contenido %Alc. Vol. en tequila blanco es de 35%.
El máximo de contenido % carbohidratos en una barra de trigo 20%.
Notes: COMENTARIOS:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 4
Bilaterales
Son especificaciones o tolerancias que establecen el intervalo requerido por el cliente, es decir, indican tanto el valor máximo como el mínimo permitido.
Ejemplo:
El % de carbohidratos en un alimento debe de ser 20%  5% (el porcentaje de carbohidratos debe ser del 20% con una tolerancia del 5%, es decir, está autorizando una tolerancia de 15% de mínimo y 25% de máximo).

## Slide 5
Capacidad (Cp)
La capacidad se define como el indicador numérico que compara la variación de un proceso contra la variación permitida por el cliente, mostrando así el cumplimiento o no-cumplimiento con lo establecido por el cliente en cuanto a dispersión se refiere.
Este indicador numérico se calcula a través de la siguiente igualdad:
Notes: COMENTARIOS:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 6
EI
LRI
LRS
Variación
tolerada
Variación
Real = 6σ
ES
Se desea Cp mayor
que uno
Índices de capacidad (Cp)

## Slide 7
Índice de capacidad Cpk (centrado del proceso)
EI
LRI
LRS
Variación
tolerada
Variación
Real = 6σ
ES
Se desea Cpk mayor
que uno

## Slide 8
Valores de Cp o Cpk ideales

## Slide 9
Estimaciones de
Para datos de subgrupos
Para datos individuales
R1 = ( X1 - X2 ) , R2 = ( X2 - X3 ) , ...., R100 =( X60 – X1 )

## Slide 10
Ejercicio. Un producto debe tener un % vol. de alcohol de 40%, con una tolerancia de ±5%. De los muestreos para evaluar la calidad se obtienen los siguientes datos:
¿La tendencia central es adecuada?
Obtenga una aproximación de los límites reales, e interprete.
Obtenga un histograma e interprételo.
Conclusiones
41.77 | 39.28 | 40.31 | 34.03 | 38.89 | 42.70
39.36 | 38.83 | 39.02 | 35.43 | 41.81 | 44.65
39.67 | 42.12 | 45.22 | 42.23 | 38.80 | 39.57
40.47 | 39.52 | 40.39 | 38.37 | 37.26 | 40.75
42.83 | 41.66 | 42.94 | 38.67 | 42.69 | 40.56
37.49 | 43.59 | 38.08 | 39.20 | 42.07 | 42.16
39.70 | 40.38 | 41.47 | 41.84 | 39.48 | 37.98
39.14 | 41.03 | 37.68 | 41.66 | 40.68 | 40.67
41.75 | 39.81 | 42.71 | 39.83 | 38.17 | 41.89
41.86 | 41.77 | 38.82 | 40.77 | 40.10 | =37.67
 | 39.28 | 40.31 | 34.03 | 38.89 | 42.70
 | 38.83 | 39.02 | 35.43 | 41.81 | 44.65
 | 42.12 | 45.22 | 42.23 | 38.80 | 39.57
40.47 | 39.52 | 40.39 | 38.37 | 37.26 | 40.75
42.83 | 41.66 | 42.94 | 38.67 | 42.69 | 40.56
37.49 | 43.59 | 38.08 | 39.20 | 42.07 | 42.16
39.70 | 40.38 | 41.47 | 41.84 | 39.48 | 37.98
39.14 | 41.03 | 37.68 | 41.66 | 40.68 | 40.67
41.75 | 39.81 | 42.71 | 39.83 | 38.17 | 41.89
41.86 | 41.77 | 38.82 | 40.77 | 40.10 | 

## Slide 11
2.41 | 0.45 | 1.29 | 1.4 | 5.4000 | 1.95
0.31 | 3.29 | 6.2 | 6.8 | 2.9400 | 5.08
0.8 | 2.6 | 4.83 | 3.86 | 3.5600 | 1.18
2.36 | 2.14 | 2.55 | 0.3 | 0.2300 | 0.19
5.34 | 1.93 | 4.86 | 0.53 | 2.1100 | 1.6
2.21 | 3.21 | 3.39 | 2.64 | 2.4600 | 4.18
0.56 | 0.65 | 3.79 | 0.18 | 1.6500 | 2.69
2.61 | 1.22 | 5.03 | 1.83 | 0.8900 | 1.22
0.11 | 1.96 | 3.89 | 0.94 | 0.9400 | 4.22
2.58 | 1.46 | 4.79 | 1.88 | 1.8800 | 4.1
 | 0.45 | 1.29 | 1.4 | 5.4000 | 1.95
 | 3.29 | 6.2 | 6.8 | 2.9400 | 5.08
0.8 | 2.6 | 4.83 | 3.86 | 3.5600 | 1.18
2.36 | 2.14 | 2.55 | 0.3 | 0.2300 | 0.19
5.34 | 1.93 | 4.86 | 0.53 | 2.1100 | 1.6
2.21 | 3.21 | 3.39 | 2.64 | 2.4600 | 4.18
0.56 | 0.65 | 3.79 | 0.18 | 1.6500 | 2.69
2.61 | 1.22 | 5.03 | 1.83 | 0.8900 | 1.22
0.11 | 1.96 | 3.89 | 0.94 | 0.9400 | 4.22
2.58 | 1.46 | 4.79 | 1.88 | 1.8800 | 
= 2.4990

## Slide 12
Estimaciones de los Índices Cp y Cpk
2.4990
==2.21
=
ES=45 EI=35
=40.3208
=
=
=0.70

## Slide 13
CAPACIDAD DE UN PROCESO